ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ FORD B-MAX

ΕΠΙΔΟΣΕΙΣ ΚΑΙ ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗ

|  |  |  | Κατανάλωση Καυσίμου l/100 km | Επιδόσεις |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Κινητήρας | Ισχύς (PS) | CO2 (g/km) | Στην πόλη | Εκτός πόλης | Μικτός κύκλος | Τελική ταχύτητα kph | 0-100 kph (sec) | 50-100 kph (sec)* |
| 1.5 TDCi (5-ταχ. μηχ.) | 75 | 109 | 4.8 | 3.8 | 4.1 | 157 | 16.5 | 16.5 |
| 1.6 TDCi (5-ταχ. μηχ.) | 95 | 104 | 4.7 | 3.6 | 4.0 | 173 | 13.9 | 14.2 |
| 1.0 EcoBoost (5-ταχ. μηχ.) | 100 | 119 | 6.6 | 4.3 | 5.1 | 175 | 13.2 | 12.1 |
| 1.0 EcoBoost (5-ταχ. μηχ.) s/s | 100 | 114 | 6.0 | 4.2 | 4.9 | 175 | 13.2 | 12.1 |
| 1.0 EcoBoost (5-ταχ. μηχ.) s/s | 120 | 114 | 6.0 | 4.2 | 4.9 | 189 | 11.2 | 9.7 |
| 1.4 Duratec (5-ταχ. μηχ.) | 90 | 139 | 7.9 | 4.9 | 6.0 | 171 | 13.8 | 20.4 |
| 1.6 TiVCT (6-ταχ. PowerShift) | 105 | 149 | 8.6 | 5.1 | 6.4 | 180 | 12.1 | n/a |

* με τέταρτη σχέση

ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ & ΒΑΡΗ

Βάρη

|  | Απόβαρο (kg)# | Μικτό βάρος οχήματος (kg) | Βάρος οχήματος με τρέιλερ (kg) | Μεγ. βάρος τρέιλερ (με φρένο) (kg) | Μεγ. βάρος τρέιλερ (χωρίς φρένο) (kg) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.5 TDCi (5-ταχ. μηχ.) | 1307 | 1780 | 2280 | 575 | 575 |
| 1.6 TDCi (5-ταχ. μηχ.) | 1310 | 1780 | 2280 | 575 | 575 |
| 1.0 EcoBoost (5-ταχ. μηχ.) | 1279 | 1760 | 2510 | 750 | 635 |
| 1.4 Duratec (5-ταχ. μηχ.) | 1275 | 1745 | 2345 | 675 | 635 |
| 1.6 TiVCT (6-sp PowerShift) | 1308 | 1780 | 2180 | 480 | 480 |

# Αντιπροσωπεύει το ελαφρύτερο απόβαρο, υπολογίζοντας το βάρος του οδηγού στα 75 kg, με όλα τα υγρά και 90% πληρότητα ρεζερβουάρ, υπόκειται σε κατασκευαστικές ανοχές και επιλογές, κλπ.

Τα όρια ρυμούλκησης που αναφέρονται δείχνουν μέγιστη ικανότητα ρυμούλκησης του αυτοκινήτου στο Μικτό Βάρος Οχήματος  για εκκίνηση σε κλίση 12% στο επίπεδο της θάλασσας. Οι επιδόσεις και η κατανάλωση όλων των μοντέλων μειώνονται όταν χρησιμοποιείται για ρυμούλκηση. Το κάθετο φορτίο στη μπίλια είναι 75 kg το μέγιστο σε όλα τα μοντέλα. Το συνδυασμένο βάρος οχήματος-τρέιλερ περιλαμβάνει το βάρος του τρέιλερ.

Διαστάσεις

| Διαστάσεις (mm) |  |
| --- | --- |
| Εξωτερικό |  |
| Συνολικό μήκος | 4077 |
| Συνολικό πλάτος με/χωρίς καθρέπτες | 2067/1751 |
| Συνολικό πλάτος με αναδιπλωμένους καθρέπτες | 1857 |
| Συνολικό ύψος | 1604 |
| Μεταξόνιο | 2489 |
| Εσωτερικό |  |
| Χώρος για το κεφάλι μπροστά | 1017 |
| Μέγ. χώρος για τα πόδια μπροστά (κάθισμα στην πιο πίσω/κάτω θέση) | 1103 |
| Χώρος για τους ώμους μπροστά | 1365 |
| Χώρος για το κεφάλι πίσω | 988 |
| Χώρος για τα πόδια πίσω | 939 |
| Χώρος για τους ώμους πίσω | 1356 |
| Χώρος αποσκευών (λίτρα)‡ |  |
| 5-θέσια διάταξη, φορτωμένο μέχρι το ράφι (με μίνι ρεζέρβα) | 304 |
| 5-θέσια διάταξη, φορτωμένο μέχρι το ράφι (με κιτ επισκευής ελαστικών) | 318 |
| 2-θέσια διάταξη, φορτωμένο μέχρι την οροφή (με μίνι ρεζέρβα) | 1372 |
| 2-θέσια διάταξη, φορτωμένο μέχρι την οροφή (με κιτ επισκευής ελαστικών) | 1386 |
| Χωρητικότητα ρεζερβουάρ (λίτρα) |  |
| Βενζίνη/Diesel | 48/48 |

‡ Μέτρηση σύμφωνα με ISO 3832. Οι διαστάσεις ενδέχεται να διαφέρουν ανάλογα με το μοντέλο και τον εξοπλισμό.

ΚΙΝΗΤΗΡΕΣ ΒΕΝΖΙΝΗΣ

|  |  | 1.6 Duratec Ti-VCT (105PS) | 1.0 EcoBoost (100, 120PS) |
| --- | --- | --- | --- |
| Τύπος |  | 4-κύλινδρος εν σειρά βενζινοκινητήρας με Ti-VCT, εγκάρσια τοποθετημένος | 3-κύλινδρος εν σειρά βενζινοκινητήρας με Ti-VCT, υπερσυμπίεση και άμεσο ψεκασμό, εγκάρσια τοποθετημένος |
| Κυβισμός | cm3 | 1596 | 999 |
| Διάμετρος | mm | 79.0 | 71.9 |
| Διαδρομή | mm | 81.4 | 82.0 |
| Συμπίεση |  | 11.0:1 | 10.0:1 |
| Μεγ. Ισχύς | PS (kW) | 105 (77) | 100 (74) | 120 (88) |
|  | @ σαλ | 6300 | 6000 | 6000 |
| Μεγ. Ροπή | Nm | 150 | 170 | 170 (200 μέσω overboost) |
|  | @ σαλ | 4200 | 1400-4000 | 1400-4500 |
| Μηχανισμός Βαλβίδων |  | DOHC, 4-βάλβιδος, με διπλό μεταβλητό χρονισμό | DOHC, 4-βάλβιδος, με διπλό μεταβλητό χρονισμό |
| Κύλινδροι |  | 4 εν σειρά | 3 εν σειρά |
| Κυλινδροκεφαλή |  | Χυτό αλουμίνιο | Χυτό αλουμίνιο |
| Μπλοκ Κυλίνδρων |  | Χυτό αλουμίνιο | Χυτοσίδηρος |
| Κίνηση Εκκεντροφόρων |  | Ιμάντας με δυναμικό προεντατήρα | Ιμάντας χαμηλής τριβής σε μπάνιο λαδιού με δυναμικό προεντατήρα |
| Στρόφαλος |  | Χυτοσίδηρος, 4 αντίβαρα, 5 βασικά ρουλεμάν | Χυτοσίδηρος, 6 αντίβαρα, 4 βασικά ρουλεμάν |
| Διαχείριση Κινητήρα |  | Siemens ECM EMS2101 16 Bit | Bosch MED17 με CAN-Bus και αντικροτικό έλεγχο ανά κύλινδρο |
| Ψεκασμός Καυσίμου |  | Ηλεκτρονικός στους αυλούς εισαγωγής | Άμεσος, υψηλής πίεσης, με μπεκ 6 οπών |
| Εκπομπές Ρύπων |  | Euro Stage 5 | Euro Stage 5 |
| Υπερσυμπίεση |  | Δ/Δ | Continental turbo χαμηλής αδράνειας |
| Σύστημα Λίπανσης |  | Υπό πίεση με φίλτρο πλήρους ροής | Hλεκτρονικά ελεγχόμενη αντλία λαδιού μεταβλητής παροχής για οικονομία καυσίμου |
| Χωρητικότητα με φίλτρο | λίτρα | 4.1 | 4.1 |
| Σύστημα Ψύξης |  | Αντλία νερού με θερμοστάτη και βαλβίδες | Διαιρούμενο σύστημα με 2 θερμοστάτες |
| Χωρητικότητα συμπ. καλοριφέρ | λίτρα | 5.5 | 5.5 |
| Μετάδοση |  | PowerShift 6-τάχυτο διπλού συμπλέκτη (DPS6) αυτόματο | Durashift 5-τάχυτο (iB5) μηχανικό |
| Σχέσεις |  |  |
|  |  | 6η 0.702 5η 0.867 4η 1.021 3η 1.436 2η 2.429 1η 3.917 Όπισθεν 3.508 Τελική Μετάδοση 4.105 | 5η 0.756 4η 0.951 3η 1.281 2η 1.926 1η 3.583 Όπισθεν 3.615 Τελική Μετάδοση 4.059 |

|  |  | 1.4-litre Duratec (90PS) |
| --- | --- | --- |
| Τύπος |  | 4-κύλινδρος εν σειρά βενζινοκινητήρας, εγκάρσια τοποθετημένος |
| Κυβισμός | cm3 | 1388 |
| Διάμετρος | mm | 76.0 |
| Διαδρομή | mm | 76.5 |
| Συμπίεση |  | 11.0:1 |
| Μεγ. Ισχύς | PS (kW) | 90 (66) |
|  | @ σαλ | 5750 |
| Μεγ. Ροπή | Nm | 125 |
|  | @ σαλ | 4000 |
| Μηχανισμός Βαλβίδων |  | DOHC με 4-βάλβιδος |
| Κύλινδροι |  | 4 εν σειρά |
| Κυλινδροκεφαλή |  | Χυτό αλουμίνιο |
| Μπλοκ Κυλίνδρων |  | Χυτό αλουμίνιο |
| Κίνηση Εκκεντροφόρων |  | Ιμάντας με δυναμικό προεντατήρα |
| Στρόφαλος |  | Χυτοσίδηρος, 4 αντίβαρα, 5 βασικά ρουλεμάν |
| Διαχείριση Κινητήρα |  | PCM |
| Ψεκασμός Καυσίμου |  | Ηλεκτρονικός στους αυλούς εισαγωγής |
| Εκπομπές Ρύπων |  | Euro Stage 5 |
| Υπερσυμπίεση |  | Δ/Δ |
| Σύστημα Λίπανσης |  | Υπό πίεση με φίλτρο πλήρους ροής |
| Χωρητικότητα με φίλτρο | λίτρα | 3.8 |
| Σύστημα Ψύξης |  | Αντλία νερού με θερμοστάτη και βαλβίδες |
| Χωρητικότητα συμπ. καλοριφέρ | λίτρα | 5.5 |
| Μετάδοση |  | Durashift 5-τάχυτο (iB5) μηχανικό |
| Σχέσεις |  |
|  |  | 5η 0.756 4η 0.951 3η 1.281 2η 1.926 1η 3.583 Όπισθεν 3.615 Τελική Μετάδοση 4.250 |

ΚΙΝΗΤΗΡΕΣ DIESEL

|  |  | 1.6-litre Duratorq TDCi (95PS) |
| --- | --- | --- |
| Τύπος |  | 4-κύλινδρος εν σειρά turbo diesel, εγκάρσια τοποθετημένος |
| Κυβισμός | cm3 | 1560 |
| Διάμετρος | mm | 75.0 |
| Διαδρομή | mm | 88.3 |
| Συμπίεση |  | 16.0:1 |
| Μεγ. Ισχύς | PS (kW) | 95 (70) |
|  | @ σαλ | 3800 |
| Μεγ. Ροπή | Nm | 215 |
|  | @ σαλ | 1750 |
| Μηχανισμός Βαλβίδων |  | DOHC 2-βάλβιδος |
| Κύλινδροι |  | 4 εν σειρά |
| Κυλινδροκεφαλή |  | Χυτό αλουμίνιο |
| Μπλοκ Κυλίνδρων |  | Χυτό αλουμίνιο |
| Κίνηση Εκκεντροφόρων |  | Ιμάντας χρονισμού (στρόφαλος-εισαγωγή) με δυναμικό προεντατήρα. Καδένα εισαγωγής-εξαγωγής με υδραυλικό προεντατήρα |
| Στρόφαλος |  | Χυτοσίδηρος, 8 αντίβαρα, 5 βασικά ρουλεμάν |
| Διαχείριση Κινητήρα |  | Ford Common Rail Diesel Engine Management System |
| Ψεκασμός Καυσίμου |  | Άμεσος, Common rail, πίεση 1600 bar, πιεζοηλεκτρικά μπεκ 7-οπών |
| Έλεγχος Ρύπων |  | Οξειδωτικός Καταλύτης, υγρόψυκτη EGR και στάνταρ cDPF |
| Εκπομπές Ρύπων |  | Euro Stage 5 |
| Υπερσυμπίεση |  | Garrett, σταθερής γεωμετρίας |
| Σύστημα Λίπανσης |  | Υπό πίεση με φίλτρο πλήρους ροής |
| Χωρητικότητα συστήματος | λίτρα | 3.8 με φίλτρο |
| Σύστημα Ψύξης |  | Αντλία νερού με θερμοστάτη και βαλβίδες, σύστημα διαχείρισης θερμότητας |
| Χωρητικότητα συστήματος | λίτρα | 5.8 συμπ. καλοριφέρ |
| Μετάδοση |  | Durashift 5-τάχυτο (iB5) μηχανικό |
| Σχέσεις |  |
|  |  | 5η 0.689 4η 0.878 3η 1.206 2η 1.926 1η 3.583 Όπισθεν 3.615 Τελική Μετάδοση 3.37 |

* Όλες οι τιμές κατανάλωσης και εκπομπών CO2 σε γραμ./χλμ. προέρχονται από επίσημες δοκιμές σύμφωνα με την Ευρωπαϊκή Οδηγία 93/116/EC.  Οι αναφερόμενες τιμές κατανάλωσης βασίζονται στην Ευρωπαϊκή Οδηγία Οικονομίας Καυσίμου EU 80/1268/EEC και διαφέρουν από τα αποτελέσματα κατανάλωσης του κύκλου οδήγησης σε άλλες περιοχές του κόσμου.

Σημείωση: Τα δεδομένα που αναφέρονται στο παρόν δελτίο τύπου αποτελούν προκαταρκτικές προδιαγραφές και  ήταν σωστές την εποχή που επρόκειτο να δημοσιευτούν. Ωστόσο, η Ford ακολουθεί μία πολιτική συνεχούς προϊοντικής βελτίωσης. Διατηρεί το δικαίωμα να προβεί σε αλλαγές οποιαδήποτε στιγμή.

Σχετικά με τη Ford Motor Company

Η Ford Motor Company, ηγέτης της παγκόσμιας αυτοκινητοβιομηχανίας με έδρα στο  Dearborn, Mich., κατασκευάζει ή διανέμει αυτοκίνητα σε έξι ηπείρους.  Έχοντας περίπου 164.000 εργαζόμενους και 70 εργοστάσια σε όλο τον κόσμο, οι αυτοκινητιστικές μάρκες της εταιρίας περιλαμβάνουν τις Ford και Lincoln. Η εταιρία παρέχει χρηματοοικονομικές υπηρεσίες μέσω της Ford Motor Credit Company. Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τα προϊόντα της Ford, παρακαλούμε επισκεφθείτε τον ιστότοπο www.fordmotorcompany.com.

Η Ford Ευρώπης είναι υπεύθυνη για την παραγωγή, πώληση και συντήρηση οχημάτων μάρκας Ford σε 51 ανεξάρτητες αγορές ενώ απασχολεί περίπου 66.000 άτομα. Επιπλέον της Ford Motor Credit Company, οι δραστηριότητες της Ford Ευρώπης περιλαμβάνουν το Ford Customer Service Division για την υποστήριξη των πελατών  και 22 εγκαταστάσεις παραγωγής, συμπεριλαμβανομένων των κοινοπραξιών. Τα πρώτα αυτοκίνητα Ford έφτασαν στην Ευρώπη το 1903 – τη χρονιά που ιδρύθηκε η Ford Motor Company. Η Ευρωπαϊκή παραγωγή ξεκίνησε το 1911.

Υπεύθυνη επικοινωνίας: 	Χρύσα Αγρογιάννη

Ford Motor Ελλάς

210 57 09 933