Ford FIESTA ST - ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ

ΕΠΙΔΟΣΕΙΣ & ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

|  |  |  | Κατανάλωση l/100 km | Επιδόσεις |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Κινητήρας | Ισχύς (PS) | CO2 (g/km) | Στην πόλη | Εκτός πόλης | Μικτός κύκλος | Τελική ταχύτητα kph | 0-100 kph (sec) | 50-100 kph (sec)* |
| 1.6 EcoBoost (6-τάχυτο μηχανικό) | 182 | 138 | 7,9 | 4,8 | 5,9 | 220 (137) | 6,9 | 6,4 |

* Με 4η σχέση

ΒΑΡΗ

| Απόβαρο (kg)# | Μικτό Βάρος Οχήματος (kg) | Μικτό Βάρος Οχήματος & Τρέιλερ (kg) | Μέγιστο Βάρος Τρέιλερ (με φρένο) (kg) | Μέγιστο Βάρος Τρέιλερ (χωρίς φρένο) (kg) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1163 | 1575 | N/A | N/A | N/A |

# Λαμβάνεται το μικρότερο απόβαρο, υπολογίζοντας βάρος οδηγού 75 kg, κανονική στάθμη υγρών και πληρότητα ρεζερβουάρ καυσίμου 90%. Υπόκειται σε κατασκευαστικές ανοχές και επιλογές π.χ. εξοπλισμού.

Τα αναφερόμενα όρια ρυμούλκησης αντιπροσωπεύουν τη μέγιστη ικανότητα ρυμούλκησης με Μικτό Βάρος Οχήματος για εκκίνηση σε κλίση 12 μοιρών, σε μηδενικό υψόμετρο. Οι επιδόσεις και η οικονομία όλων των μοντέλων επηρεάζονται κατά τη ρυμούλκηση τρέιλερ. Το μέγιστο κάθετο φορτίο στη μπίλια είναι 50kg σε όλα τα μοντέλα. Το Μικτό Βάρος Οχήματος & Τρέιλερ περιλαμβάνει το βάρος του τρέιλερ.

ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ

| Διαστάσεις (mm) | 3-θ |
| --- | --- |
| Εξωτερικό |  |
| Συνολικό μήκος | 3975 |
| Συνολικό πλάτος με/χωρίς καθρέπτες | 1978/1709 |
| Συνολικό πλάτος με αναδιπλωμένους καθρέπτες | 1787 |
| Συνολικό ύψος | 1456 |
| Μεταξόνιο | 2489 |
| Εσωτερικό |  |
| Χώρος κεφαλής εμπρός επιβατών | 991 |
| Μέγιστος χώρος ποδιών εμπρός επιβατών (στην πιο κάτω & πίσω θέση καθίσματος) | 1111 |
| Χώρος ώμων εμπρός επιβατών | 1350 |
| Χώρος κεφαλής πίσω επιβατών | 953 |
| Χώρος ποδιών πίσω επιβατών | 823 |
| Χώρος ώμων πίσω επιβατών | 1300 |
| Χώρος αποσκευών (L)‡ |  |
| 5θέσια διάταξη, φορτωμένος μέχρι το ράφι (με μίνι ρεζέρβα) | 276 |
| 5θέσια διάταξη, φορτωμένος μέχρι το ράφι (με κιτ επισκευής ελαστικών) | 290 |
| 2θέσια διάταξη, φορτωμένος μέχρι την οροφή (με μίνι ρεζέρβα) | 960 |
| 2θέσια διάταξη, φορτωμένος μέχρι την οροφή (με κιτ επισκευής ελαστικών) | 974 |
| Χωρητικότητα ρεζερβουάρ (L) |  |
| Βενζίνη | 42 |

‡ Μετρημένες σύμφωνα με ISO 3832. Οι διαστάσεις ενδέχεται να διαφέρουν ανάλογα με το μοντέλο και τον εξοπλισμό.

ΣΥΣΤΗΜΑ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ

| Σύστημα | Electronic Power Assisted Steering (EPAS), κρεμαγιέρα, 2,32 στροφές από τέρμα σε τέρμα |
| --- | --- |
| Λόγος υποπολλαπλασιασμού | 13.69:1 |
| Κύκλος στροφής (m) | 11,2 |

ΤΡΟΧΟΙ & ΦΡΕΝΑ

|  | Εμπρός | Πίσω |
| --- | --- | --- |
| Φρένα | Υδραυλικό σύστημα διπλού κυκλώματος, διαγώνιας κατανομής. Αεριζόμενοι εμπρός δίσκοι, συμπαγείς πίσω δίσκοι. Ηλεκτρονικό, τετρακάναλο σύστημα ABS με ηλεκτρονικό κατανεμητή πέδησης (EBD) και Emergency Brake Assist (EBA) |
| Διαστάσεις δίσκων (mm) | 278 x 23 | 253 x 10 |
| Διαστάσεις εμβόλων δαγκάνας (mm) | 54 | 34 |
| Τροχοί | Ζάντες αλουμινίου 7.5J x 17 με 5 ακτίνες | Ζάντες αλουμινίου 7.5J x 17 με 5 ακτίνες |
| Ελαστικά | 205/40 R17 | 205/40 R17 |

ΠΛΑΙΣΙΟ

| Εμπρός | Πίσω |
| --- | --- |
| Ανεξάρτητη ανάρτηση με γόνατα McPherson με κάτω ψαλίδια σχήματος L με έδραση στο υποπλαίσιο του οχήματος. Ανεξάρτητες διαδρομές φορτίου (βάσεις) για ελατήριο και αποσβεστήρα. | Ημιάκαμπτος άξονας με προοδευτικό έλεγχο γεωμετρίας ίχνους. Σπειροειδή ελατήρια τοποθετημένα κάτω από το πάτωμα με ανεξάρτητα μονοσωλήνια αμορτισέρ. |
| 3-mode Electronic Stability Control (ESC) και βελτιωμένο Torque Vectoring Control (eTVC) |

ΔΕΔΟΜΕΝΑ ΚΙΝΗΤΗΡΑ

|  |  | 1.6 EcoBoost (182PS) |
| --- | --- | --- |
| Τύπος |  | Εν σειρά τετρακύλινδρος υπερτροφοδοτούμενος βενζινοκινητήρας εγκάρσια τοποθετημένος |
| Κυβισμός | cm3 | 1596 |
| Διάμετρος | Mm | 79.0 |
| Διαδρομή | Mm | 81.4 |
| Αναλογία συμπίεσης |  | 10.1:1 |
| Μέγιστη ισχύς | PS (kW) | 182 (134) |
|  | at rpm | 5700 |
| Μέγιστη ροπή | Nm | 240 |
|  | at rpm | 1600-5000 |
| Κίνηση βαλβίδων |  | DOHC με 4 βαλβίδες ανά κύλινδρο |
| Κύλινδροι |  | 4 εν σειρά |
| Κυλινδροκεφαλή |  | Χυτό αλουμίνιο |
| Μποκ κυλίνδρων |  | Χυτό αλουμίνιο |
| Κίνηση εκκεντροφόρων |  | Ιμάντα χρονισμού |
| Στρόφαλος |  | Χυτοσίδηρος |
| Διαχείριση κινητήρα |  | Bosch |
| Ψεκασμός καυσίμου |  | Σύστημα άμεσου ψεκασμού καυσίμου υψηλής πίεσης με μπεκ 6 οπών |
| Εκπομπές ρύπων |  | Euro Stage 5 |
| Υπερσυμπίεση |  | Υπερσυμπιεστής σταθερής γεωμετρίας με ενεργές βαλβίδες πίεσης υπερπλήρωσης(wastegate) και ανακύκλωσης συμπιεστή |
| Σύστημα λίπανσης |  | Υπό πίεση με αντλία μεταβλητής ροής και φίλτρο λαδιού πλήρους ροής |
| Χωρητικότητα με φίλτρο | Litres | 4.1 |
| Σύστημα ψύξης |  | Αντλία νερού με θερμοστάτη και βαλβίδες. Σύστημα θερμικής διαχείρισης |
| Χωρητικότητα συστήματος | Litres | 5.5 |
| Μετάδοση |  | Durashift 6-τάχυτο (B6) μηχανικό |
| Σχέσεις |  |
|  |  | 6η 0.690 5η 0.821 4η 1.032 3η 1.357 2η 2.048 1η 3.727 Όπισθεν 3.818 Τελική μετάδοση 3.824 |

Σημείωση: Όλες οι τιμές κατανάλωσης και εκπομπών CO2 σε g/km προέρχονται από επισήμως αναγνωρισμένες δοκιμές, σύμφωνα με την Οδηγία 93/116/EC.  Οι τιμές κατανάλωσης καυσίμου βασίζονται στη σχετική Ευρωπαϊκή Οδηγία Οικονομίας Καυσίμου EU 80/1268/EEC και διαφέρουν από κύκλους οδήγησης άλλων περιοχών στον κόσμο.

Σημείωση: Οι πληροφορίες αυτές αποτελούν προκαταρκτικές προδιαγραφές και ήταν έγκυρες την εποχή που επρόκειτο να τυπωθούν. Ωστόσο, η Ford υιοθετεί μία πολιτική συνεχούς εξέλιξης. Διατηρεί το δικαίωμα να αλλάξει αυτά τα δεδομένα οποιαδήποτε στιγμή.

# # #

Σχετικά με τη Ford Motor Company

Η Ford Motor Company, ηγέτης της παγκόσμιας αυτοκινητοβιομηχανίας με έδρα στο  Dearborn, Mich., κατασκευάζει ή διανέμει αυτοκίνητα σε έξι ηπείρους.  Έχοντας περίπου 171.000 εργαζόμενους και 65 εργοστάσια σε όλο τον κόσμο, οι αυτοκινητιστικές μάρκες της εταιρίας περιλαμβάνουν τις Ford και Lincoln. Η εταιρία παρέχει χρηματοοικονομικές υπηρεσίες μέσω της Ford Motor Credit Company. Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τα προϊόντα της Ford, παρακαλούμε επισκεφθείτε τον ιστότοπο www.ford.com.

Η Ford Ευρώπης είναι υπεύθυνη για την παραγωγή, πώληση και συντήρηση οχημάτων μάρκας Ford σε 50 ανεξάρτητες αγορές ενώ απασχολεί περίπου 47.000 εργαζόμενους στις εγκαταστάσεις πλήρους ιδιοκτησίας της και περίπου 69.000 άτομα συμπεριλαμβανομένων των κοινοπραξιών και μη συγχωνευμένων επιχειρήσεων.  Επιπλέον της Ford Motor Credit Company, οι δραστηριότητες της Ford Ευρώπης περιλαμβάνουν το Ford Customer Service Division για την υποστήριξη των πελατών  και 24 εγκαταστάσεις παραγωγής (15 πλήρους κυριότητας ή  συγχωνευμένων κοινοπραξιών και εννέα ή συγχωνευμένων επιχειρήσεων). Τα πρώτα αυτοκίνητα Ford έφτασαν στην Ευρώπη το 1903 – τη χρονιά που ιδρύθηκε η Ford Motor Company. Η Ευρωπαϊκή παραγωγή ξεκίνησε το 1911.

Υπεύθυνη επικοινωνίας: 	Χρύσα Αγρογιάννη

Ford Motor Ελλάς

210 57 09 933