ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ Ford FOCUS

ΕΠΙΔΟΣΕΙΣ & ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

| Focus 5-Door |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Κατανάλωση καυσίμου l/100 km ØØ | Επιδόσεις Ø |
| Κινητήρας | Ισχύς (PS) | CO2 (g/km) | Στην πόλη | Εκτός Πόλης | Μικτός κύκλος | Τελική ταχύτητα kph | 0-100 kph (δευτ.) | 50-100 kph (δευτ.)* |
| 1.0L EcoBoost petrol 5-τάχυτο μηχανικό με Auto-Start-Stop | 100 | 105 | 5.7 | 3.9 | 4.6 | 187 | 12.5 | 12.8 |
| 1.0L EcoBoost petrol 5-τάχυτο μηχανικό | 100 | 111 | 6.3 | 3.9 | 4.8 | 187 | 12.5 | 12.8 |
| 1.0L EcoBoost petrol 6-τάχυτο αυτόματο | 125 | 114 | 6.4 | 4.0 | 4.9 | 195 | 11.0 | 11.8 |
| 1.0L EcoBoost petrol 6-τάχυτο μηχανικό με Auto-Start-Stop | 125 | 108 | 5.7 | 4.1 | 4.7 | 195 | 11.0 | 11.8 |
| 1.5L EcoBoost petrol 6-τάχυτο μηχανικό | 150 | 137 | 8.0 | 4.7 | 5.9 | 212 | 8.9 | 8.2 |
| 1.5L EcoBoost petrol 6 τάχυτο μηχανικό με Auto-Start-Stop | 150 | 127 | 7.0 | 4.6 | 5.5 | 212 | 8.9 | 8.2 |
| 1.5L EcoBoost petrol 6-τάχυτο μηχανικό | 182 | 137 | 8.0 | 4.7 | 5.9 | 224 | 8.6 | 8.0 |
| 1.5L EcoBoost petrol 6-τάχυτο μηχανικό με Auto-Start-Stop | 182 | 127 | 7.0 | 4.6 | 5.5 | 224 | 8.6 | 8.0 |
| 1.6L TI-VCT petrol 5- τάχυτο μηχανικό | 85 | 136 | 8.3 | 4.6 | 5.9 | 172 | 14.9 | 17.0 |
| 1.6L TI-VCT petrol 5 τάχυτο μηχανικό | 105 | 136 | 8.3 | 4.6 | 5.9 | 182 | 12.3 | 16.6 |
| 1.6L TI-VCT petrol 5-τάχυτο μηχανικό | 125 | 136 | 8.3 | 4.6 | 5.9 | 192 | 10.9 | 15.0 |
| 1.6L TI-VCT petrol 6-τάχυτο PowerShift | 125 | 146 | 8.7 | 4.9 | 6.3 | 187 | 11.7 | N.A. |
| 1.5L TDCi diesel 6-τάχυτο μηχανικό με Auto-Start-Stop | 95 | 98 | 4.3 | 3.4 | 3.8 | 182 | 12.0 | 10.4 |
| 1.5L TDCi diesel 6-τάχυτο μηχανικό με Auto-Start-Stop | 120 | 98 | 4.3 | 3.4 | 3.8 | 195 | 10.5 | 9.2 |

| Focus 5-Door |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Κατανάλωση καυσίμου l/100 ØØ | Επιδόσεις Ø |
| Κινητήρας | Ισχύς (PS) | CO2 (g/km) | Στην πόλη | Εκτός Πόλης | Μικτός κύκλος | Τελική ταχύτητα kph | 0-100 kph (δευτ.) | 50-100 kph (δευτ.)* |
| 1.6L TDCi diesel 6-τάχυτο μηχανικό με Auto-Start-Stop | 95 | 109 | 5.1 | 3.7 | 4.2 | 182 | 12.5 | 10.9 |
| 1.6L TDCi diesel 6- τάχυτο μηχανικό | 95 | 117 | 5.7 | 3.7 | 4.5 | 182 | 12.5 | 10.9 |
| 1.6L TDCi diesel 6-τάχυτο μηχανικό με Auto-Start-Stop | 115 | 109 | 5.1 | 3.7 | 4.2 | 195 | 10.8 | 9.9 |
| 1.6L TDCi diesel 6-τάχυτο μηχανικό | 115 | 117 | 5.7 | 3.7 | 4.5 | 195 | 10.8 | 9.9 |
| 2.0L TDCi diesel 6-τάχυτο μηχανικό με Auto-Start-Stop | 150 | 105 | 4.7 | 3.7 | 4.0 | 212 | 8.8 | 8.1 |
| 2.0L TDCi diesel 6-τάχυτο PowerShift με Auto-Start-Stop | 150 | 115 | 5.2 | 4.0 | 4.4 | 210 | 8.7 | N.A |
| 2.0L TDCi diesel 6-τάχυτο PowerShift | 150 | 124 | 6.1 | 4.0 | 4.8 | 210 | 8.7 | N.A. |

| Focus 4-Door |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Κινητήρας | Ισχύς (PS) | CO2 (g/km) | Στην πόλη | Εκτός Πόλης | Μικτός κύκλος | Τελική ταχύτητα kph | 0-100 kph (δευτ.) | 50-100 kph (δευτ.)* |
| 1.0L EcoBoost petrol 5-τάχυτο μηχανικό | 100 | 115 | 6.5 | 4.2 | 5.0 | 185 | 12.6 | 12.9 |
| 1.0L EcoBoost petrol 5- τάχυτο μηχανικό με Auto-Start-Stop | 100 | 109 | 5.9 | 4.2 | 4.8 | 185 | 12.6 | 12.9 |
| 1.0L EcoBoost petrol 6- τάχυτο μηχανικό | 125 | 116 | 6.5 | 4.2 | 5.0 | 192 | 11.1 | 11.9 |
| 1.0L EcoBoost petrol 6- τάχυτο μηχανικό με Auto-Start-Stop | 125 | 110 | 5.8 | 4.2 | 4.8 | 192 | 11.1 | 11.9 |
| 1.5L EcoBoost petrol 6- τάχυτο μηχανικό | 150 | 137 | 8.0 | 4.7 | 5.9 | 210 | 9.0 | 8.3 |
| 1.5L EcoBoost petrol 6- τάχυτο μηχανικό με Auto-Start-Stop | 150 | 128 | 7.1 | 4.7 | 5.6 | 210 | 9.0 | 8.3 |
| 1.5L EcoBoost petrol 6- τάχυτο μηχανικό | 182 | 137 | 8.0 | 4.7 | 5.6 | 222 | 8.7 | 8.1 |

| Focus 4-Door |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Κινητήρας | Ισχύς (PS) | CO2 (g/km) | Στην πόλη | Εκτός Πόλης | Μικτός κύκλος | Τελική ταχύτητα kph | 0-100 kph (δευτ.) | 50-100 kph (δευτ.)* |
| 1.5L EcoBoost petrol 6- τάχυτο μηχανικό με Auto-Start-Stop | 182 | 128 | 7.1 | 4.7 | 5.6 | 222 | 8.7 | 8.1 |
| 1.6L TI-VCT petrol 5- τάχυτο μηχανικό | 85 | 139 | 8.4 | 4.7 | 6.0 | 170 | 15.0 | 17.1 |
| 1.6L TI-VCT petrol 5- τάχυτο μηχανικό | 105 | 139 | 8.4 | 4.7 | 6.0 | 170 | 12.4 | 16.7 |
| 1.6L TI-VCT petrol 5- τάχυτο μηχανικό | 125 | 139 | 8.4 | 4.7 | 6.0 | 190 | 11.0 | 15.1 |
| 1.6L TI-VCT petrol 6-τάχυτο PowerShift | 125 | 146 | 8.7 | 4.9 | 6.3 | 193 | 11.8 | N.A. |
| 1.5L TDCi diesel 6- τάχυτο μηχανικό με Auto-Start-Stop | 95 | 98 | 4.3 | 3.4 | 3.8 | 193 | 12.1 | 10.5 |
| 1.5L TDCi diesel 6- τάχυτο μηχανικό με Auto-Start-Stop | 120 | 98 | 4.3 | 3.4 | 3.8 | 191 | 10.6 | 9.3 |
| 1.6L TDCi diesel 6- τάχυτο μηχανικό με Auto-Start-Stop | 95 | 109 | 5.1 | 3.7 | 4.2 | 191 | 12.6 | 11.0 |
| 1.6L TDCi diesel 6- τάχυτο μηχανικό | 95 | 117 | 5.7 | 3.7 | 4.5 | 180 | 12.6 | 11.0 |
| 1.6L TDCi diesel 6- τάχυτο μηχανικό με Auto-Start-Stop | 115 | 109 | 5.1 | 3.7 | 4.2 | 180 | 10.9 | 10.0 |
| 1.6L TDCi diesel 6- τάχυτο μηχανικό | 115 | 117 | 5.7 | 3.7 | 4.5 | 193 | 10.9 | 10.0 |
| 2.0L TDCi diesel 6- τάχυτο μηχανικό με Auto-Start-Stop | 150 | 105 | 4.7 | 3.7 | 4.0 | 210 | 8.8 | 8.1 |
| 2.0L TDCi diesel 6-τάχυτο PowerShift με Auto-Start-Stop | 150 | 115 | 5.2 | 4.0 | 4.4 | 208 | 8.7 | N.A |
| 2.0L TDCi diesel 6-τάχυτο PowerShift | 150 | 124 | 6.1 | 4.0 | 4.8 | 208 | 8.7 | N.A. |

| Focus Wagon |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Κινητήρας | Ισχύς (PS) | CO2 (g/km) | Στην πόλη | Εκτός Πόλης | Μικτός κύκλος | Τελική ταχύτητα kph | 0-100 kph (δευτ.) | 50-100 kph (δευτ.)* |
| 1.0L EcoBoost petrol 5- τάχυτο μηχανικό | 100 | 115 | 6.5 | 4.2 | 5.0 | 185 | 12.7 | 13.0 |
| 1.0L EcoBoost petrol 5- τάχυτο μηχανικό με Auto-Start-Stop | 100 | 109 | 5.9 | 4.2 | 4.8 | 185 | 12.7 | 13.0 |

| Focus Wagon |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Κινητήρας | Ισχύς (PS) | CO2 (g/km) | Στην πόλη | Εκτός Πόλης | Μικτός κύκλος | Τελική ταχύτητα kph | 0-100 kph (δευτ.) | 50-100 kph (δευτ.)* |
| 1.0L EcoBoost petrol 6-τάχυτο αυτόματο | 125 | 116 | 6.5 | 4.2 | 5.0 | 193 | 11.2 | 12.0 |
| 1.0L EcoBoost petrol 6- τάχυτο μηχανικό με Auto-Start-Stop | 125 | 110 | 5.8 | 4.2 | 4.8 | 193 | 11.2 | 12.0 |
| 1.5L EcoBoost petrol 6- τάχυτο μηχανικό | 150 | 137 | 8.0 | 4.7 | 5.9 | 210 | 9.1 | 8.4 |
| 1.5L EcoBoost petrol 6- τάχυτο μηχανικό με Auto-Start-Stop | 150 | 128 | 7.1 | 4.7 | 5.6 | 210 | 9.1 | 8.4 |
| 1.5L EcoBoost petrol 6-speed manual | 182 | 137 | 8.0 | 4.7 | 5.9 | 220 | 8.8 | 8.2 |
| 1.5L EcoBoost petrol 6- τάχυτο μηχανικό με Auto-Start-Stop | 182 | 128 | 7.1 | 4.7 | 5.6 | 220 | 8.8 | 8.2 |
| 1.6L TI-VCT petrol 5- τάχυτο μηχανικό | 85 | 139 | 8.4 | 4.7 | 6.0 | 170 | 15.1 | 17.2 |
| 1.6L TI-VCT petrol 5- τάχυτο μηχανικό | 105 | 139 | 8.4 | 4.7 | 6.0 | 180 | 12.5 | 16.8 |
| 1.6L TI-VCT petrol 5- τάχυτο μηχανικό | 125 | 139 | 8.4 | 4.7 | 6.0 | 190 | 11.1 | 15.2 |
| 1.6L TI-VCT petrol 6-τάχυτο PowerShift | 125 | 146 | 8.7 | 4.9 | 6.3 | 193 | 11.9 | N.A. |
| 1.5L TDCi diesel 6- τάχυτο μηχανικό με Auto-Start-Stop | 95 | 98 | 4.3 | 3.4 | 3.8 | 180 | 12.2 | 10.6 |
| 1.5L TDCi diesel 6- τάχυτο μηχανικό με Auto-Start-Stop | 120 | 98 | 4.3 | 3.4 | 3.8 | 180 | 10.7 | 9.4 |
| 1.6L TDCi diesel 6-τάχυτο μηχανικό με Auto-Start-Stop | 95 | 109 | 5.1 | 3.7 | 4.2 | 180 | 12.7 | 11.1 |
| 1.6L TDCi diesel 6- τάχυτο μηχανικό | 95 | 117 | 5.7 | 3.7 | 4.5 | 180 | 12.7 | 11.1 |
| 1.6L TDCi diesel 6- τάχυτο μηχανικό με Auto-Start-Stop | 115 | 109 | 5.1 | 3.7 | 4.2 | 193 | 11.0 | 10.1 |
| 1.6L TDCi diesel 6- τάχυτο μηχανικό | 115 | 117 | 5.7 | 3.7 | 4.5 | 193 | 11.0 | 10.1 |
| 2.0L TDCi diesel 6- τάχυτο μηχανικό με Auto-Start-Stop | 150 | 105 | 4.7 | 3.7 | 4.0 | 210 | 9.0 | 8.3 |
| 2.0L TDCi diesel 6-τάχυτο PowerShift με Auto-Start-Stop | 150 | 115 | 5.2 | 4.0 | 4.4 | 210 | 8.9 | N.A |

| Focus Wagon |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Κινητήρας | Ισχύς (PS) | CO2 (g/km) | Στην πόλη | Εκτός Πόλης | Μικτός κύκλος | Τελική ταχύτητα kph | 0-100 kph (δευτ.) | 50-100 kph (δευτ.)* |
| 2.0L TDCi diesel 6-τάχυτο PowerShift | 150 | 124 | 6.1 | 4.0 | 4.8 | 208 | 8.9 | N.A. |

*Με 4η σχέση. ØΤιμές δοκιμών Ford. ØØΟι τιμές κατανάλωσης καυσίμου & εκπομπών CO2 έχουν μετρηθεί σύμφωνα με τις τεχνικές απαιτήσεις και προδιαγραφές της Ευρωπαϊκής Οδηγίας 80/1268/EEC ή του Ευρωπαϊκού Κανονισμού 715/2007, μετά την τελευταία τροποποίηση (EC) 692/2008. Η κατανάλωση καυσίμου και οι εκπομπές ρύπων αφορούν μια συγκεκριμένη έκδοση και όχι όλες. Η στάνταρ διαδικασία δοκιμών επιτρέπει τη σύγκριση μεταξύ διαφορετικών εκδόσεων και κατασκευαστών. Οι πληροφορίες αυτές δεν αποτελούν τμήμα οποιασδήποτε έκδοσης προϊόντος. Η κατανάλωση σε πραγματικές συνθήκες ενδέχεται να διαφέρει επειδή η απόδοση καυσίμου επηρεάζεται από την έκδοση, το οδηγικό στυλ, τη χρήση εξοπλισμού όπως A/C και άλλους μη τεχνικούς παράγοντες. Όλα τα οχήματα είναι Durashift 5-σχέσεων μηχανικά εκτός εάν αναφέρεται κάτι διαφορετικό. Η γκάμα καυσίμων υψηλών επιδόσεων BP Ultimate συμβάλλει στην ικανοποίηση των μέγιστων απαιτήσεων της κορυφαίας τεχνολογίας Ford. Η BP Ultimate μπορεί να αυξήσει την ισχύ και την επιτάχυνση, να  μειώσει τους ρύπους,  και να βελτιώσει την κατανάλωση συγκριτικά με τα συνήθη καύσιμα.

ΒΑΡΗ  FOCUS 4-DOOR

|  | Απόβαρο (kg)# | Μικτό Βάρος Οχήματος (kg) | Μικτό Βάρος Οχήματος με Τρέιλερ (kg) | Μέγιστο Φορτίο Ρυμούλκησης (με φρένο) (kg) | Μέγιστο Φορτίο Ρυμούλκησης (χωρίς φρένο) (kg) | Μέγιστο φορτίο οροφής [kg] |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.0L EcoBoost 5- τάχυτο μηχανικό 100 PS | 1303 | 1900 | 1975 | 1000 | 650 | 75 |
| 1.0L EcoBoost 6- τάχυτο μηχανικό 125 PS | 1306 | 1900 | 1975 | 1200 | 650 | 75 |
| 1.0L EcoBoost 6-τάχυτο αυτόματο 125 PS | 1334 | 1900 | 1975 | 1200 | 665 | 75 |
| 1.5L EcoBoost 6- τάχυτο μηχανικό 150 PS | 1334 | 1900 | 1975 | 1500 | 665 | 75 |
| 1.5L EcoBoost 6-τάχυτο αυτόματο 150 PS | 1358 | 1900 | 1975 | 1500 | 675 | 75 |
| 1.5L EcoBoost 6- τάχυτο μηχανικό 180 PS | 1334 | 1900 | 1975 | 1500 | 665 | 75 |
| 1.5L EcoBoost 6-τάχυτο αυτόματο 180 PS | 1358 | 1900 | 1975 | 1500 | 675 | 75 |
| 1.6L TI-VCT petrol 5- ταχ. μηχανικό 85 PS | 1284 | 1825 | 1900 | 700 | 640 | 75 |
| 1.6L TI-VCT petrol 5- ταχ. μηχανικό 105 PS | 1284 | 1825 | 1900 | 700 | 640 | 75 |
| 1.6L TI-VCT petrol 5- ταχ. μηχανικό 125 PS | 1289 | 1825 | 1900 | 800 | 640 | 75 |
| 1.6L TI-VCT petrol 6-τάχυτο PowerShift | 1318 | 1825 | 1900 | 1000 | 655 | 75 |
| 1.5L TDCi diesel 6- τάχυτο μηχανικό 95 PS | 1345 | 1900 | 1975 | 1200 | 670 | 75 |
| 1.5L TDCi diesel 6-τάχυτο μηχανικό 120 PS | 1350 | 1900 | 1975 | 1200 | 675 | 75 |
| 1.5L ECOnetic diesel 6-τάχυτο μηχανικό | 1358 | 1900 | 1975 | 400 | 400 | 75 |
| 1.5L TDCi diesel 6-τάχυτο PowerShift | 1358 | 1900 | 1975 | 1200 | 675 | 75 |
| 1.6L TDCi diesel 6- τάχυτο μηχανικό 95 PS | 1339 | 1900 | 1975 | 1200 | 665 | 75 |
| 1.6L TDCi diesel 6-τάχυτο μηχανικό 115 PS | 1343 | 1900 | 1975 | 1200 | 670 | 75 |
| 2.0L TDCi diesel 6-τάχυτο μηχανικό 150 PS | 1442 | 2050 | 2125 | 1500 | 710 | 75 |
| 2.0L TDCi diesel 6-τάχυτο PowerShift | 1462 | 2050 | 2125 | 1500 | 710 | 75 |

ΒΑΡΗ  FOCUS 5-DOOR

|  | Απόβαρο (kg)# | Μικτό Βάρος Οχήματος (kg) | Μικτό Βάρος Οχήματος με Τρέιλερ (kg) | Μέγιστο Φορτίο Ρυμούλκησης (με φρένο) (kg) | Μέγιστο Φορτίο Ρυμούλκησης (χωρίς φρένο) (kg) | Μέγιστο φορτίο οροφής [kg] |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.0L EcoBoost 5-τάχυτο μηχανικό 100 PS | 1276 | 1900 | 1975 | 1000 | 635 | 75 |
| 1.0L EcoBoost 6-τάχυτο μηχανικό 125 PS | 1327 | 1900 | 1975 | 1200 | 660 | 75 |
| 1.0L EcoBoost 6-τάχυτο αυτόματο 125 PS | 1280 | 1900 | 1975 | 1200 | 640 | 75 |
| 1.5L EcoBoost 6-τάχυτο μηχανικό 150 PS | 1325 | 1900 | 1975 | 1500 | 660 | 75 |
| 1.5L EcoBoost 6-τάχυτο αυτόματο 150 PS | 1364 | 1900 | 1975 | 1500 | 680 | 75 |
| 1.5L EcoBoost 6-τάχυτο μηχανικό 180 PS | 1325 | 1900 | 1975 | 1500 | 660 | 75 |
| 1.5L EcoBoost 6-τάχυτο αυτόματο 180 PS | 1325 | 1900 | 1975 | 1500 | 660 | 75 |
| 1.6L TI-VCT petrol 5-ταχ. μηχανικό 85 PS | 1264 | 1825 | 1900 | 700 | 630 | 75 |
| 1.6L TI-VCT petrol 5-ταχ. μηχανικό 105 PS | 1264 | 1825 | 1900 | 700 | 630 | 75 |
| 1.6L TI-VCT petrol 5 ταχ. μηχανικό 125 PS | 1269 | 1825 | 1900 | 700 | 630 | 75 |
| 1.6L TI-VCT petrol 6-τάχυτο PowerShift | 1310 | 1825 | 1900 | 1000 | 655 | 75 |
| 1.5L TDCi diesel 6- ταχ. μηχανικό 95 PS | 1338 | 1900 | 1975 | 1200 | 665 | 75 |
| 1.5L TDCi diesel 6-τάχυτο μηχανικό 120 PS | 1343 | 1900 | 1975 | 1200 | 670 | 75 |
| 1.5L ECOnetic diesel 6-τάχυτο μηχανικό | 1350 | 1900 | 1975 | 400 | 300 | 75 |
| 1.5L TDCi diesel 6-τάχυτο PowerShift | 1364 | 1900 | 1975 | 1200 | 680 | 75 |
| 1.6L TDCi diesel 6-τάχυτο μηχανικό 95 PS | 1332 | 1900 | 1975 | 1200 | 665 | 75 |
| 1.6L TDCi diesel 6-τάχυτο μηχανικό 115 PS | 1336 | 1900 | 1975 | 1200 | 665 | 75 |
| 2.0L TDCi diesel 6-τάχυτο μηχανικό 150 PS | 1415 | 2025 | 2125 | 1500 | 705 | 75 |
| 2.0L TDCi diesel 6-τάχυτο PowerShift | 1455 | 2050 | 2125 | 1500 | 725 | 75 |

ΒΑΡΗ WAGON

|  | Απόβαρο (kg)# | Μικτό Βάρος Οχήματος (kg) | Μικτό Βάρος Οχήματος με Τρέιλερ (kg) | Μέγιστο Βάρος Ρυμούλκησης (με φρένο) (kg) | Μέγιστο Βάρος Ρυμούλκησης (χωρίς φρένο) (kg) | Μέγιστο φορτίο οροφής [kg] |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.0L EcoBoost 5-τάχυτο μηχανικό 100 PS | 1485 | 1900 | 1990 | 1000 | 655 | 75 |
| 1.0L EcoBoost 6-τάχυτο μηχανικό 125 PS | 1518 | 1900 | 1990 | 1200 | 670 | 75 |
| 1.0L EcoBoost 6-τάχυτο αυτόματο 125 PS | 1490 | 1900 | 1990 | 1200 | 655 | 75 |
| 1.5L EcoBoost 6-τάχυτο μηχανικό 150 PS | 1524 | 1900 | 1990 | 1500 | 675 | 75 |
| 1.5L EcoBoost 6-τάχυτο αυτόματο 150 PS | 1563 | 1900 | 1990 | 1500 | 690 | 75 |
| 1.5L EcoBoost 6-τάχυτο μηχανικό 180 PS | 1524 | 1900 | 1990 | 1500 | 675 | 75 |
| 1.5L EcoBoost 6-τάχυτο αυτόματο 180 PS | 1563 | 1900 | 1990 | 1500 | 690 | 75 |
| 1.6L TI-VCT petrol 5-ταχ. μηχανικό 85 PS | 1473 | 1825 | 1915 | 700 | 650 | 75 |
| 1.6L TI-VCT petrol 5-ταχ. μηχανικό 105 PS | 1473 | 1825 | 1915 | 700 | 650 | 75 |
| 1.6L TI-VCT petrol 5- ταχ. μηχανικό 125 PS | 1485 | 1825 | 1915 | 800 | 655 | 75 |
|  | Απόβαρο (kg)# | Μικτό Βάρος Οχήματος (kg) | Μικτό Βάρος Οχήματος με Τρέιλερ (kg) | Μέγιστο Βάρος Ρυμούλκησης (με φρένο) (kg) | Μέγιστο Βάρος Ρυμούλκησης (χωρίς φρένο) (kg) | Μέγιστο φορτίο οροφής [kg] |
| 1.6L TI-VCT petrol 6-τάχυτο PowerShift | 1473 | 1825 | 1915 | 700 | 650 | 75 |
| 1.5L TDCi diesel 6-τάχυτο μηχανικό 95 PS | 1537 | 1900 | 1990 | 1200 | 680 | 75 |
| 1.5L TDCi diesel 6-τάχυτο μηχανικό 120 PS | 1564 | 1900 | 1990 | 1200 | 690 | 75 |
| 1.5L ECOnetic diesel 6-τάχυτο μηχανικό | 1549 | 1900 | 1990 | 400 | 400 | 75 |
| 1.5L TDCi diesel 6-τάχυτο PowerShift | 1564 | 1900 | 1990 | 1200 | 690 | 75 |
| 1.6L TDCi diesel 6-τάχυτο μηχανικό 95 PS | 1530 | 1900 | 1990 | 1200 | 675 | 75 |
| 1.6L TDCi diesel 6-τάχυτο μηχανικό 115 PS | 1535 | 1900 | 1990 | 1200 | 680 | 75 |
| 2.0L TDCi diesel 6-τάχυτο μηχανικό 150 PS | 1628 | 2050 | 2140 | 1800 | 730 | 75 |
| 2.0L TDCi diesel 6-τάχυτο PowerShift | 1655 | 2050 | 2140 | 1800 | 735 | 75 |

# Αντιπροσωπεύει το ελαφρύτερο απόβαρο εάν υπολογίσουμε το βάρος του οδηγού στα 75 kg, με όλα τα υγρά και το ρεζερβουάρ με πληρότητα 90%. Υπόκειται σε κατασκευαστικές ανοχές και προαιρετικό εξοπλισμό, κλπ.

Τα αναφερόμενα όρια ρυμούλκησης αντιπροσωπεύουν τη μέγιστη ικανότητα ρυμούλκησης με Μικτό Βάρος Οχήματος για εκκίνηση σε κλίση 12 μοιρών, σε μηδενικό υψόμετρο. Οι επιδόσεις και η οικονομία όλων των μοντέλων επηρεάζονται από τη ρυμούλκηση τρέιλερ. Το μέγιστο κάθετο φορτίο στη μπίλια είναι 50kg σε όλα τα μοντέλα. Το Μικτό Βάρος Οχήματος & Τρέιλερ περιλαμβάνει το βάρος του τρέιλερ.

ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ

| Εξωτερικό (mm) | 5-Door | 4-Door | Wagon |
| --- | --- | --- | --- |
| Συνολικό μήκος | 4358 | 4534 | 4556 |
| Συνολικό πλάτος με / χωρίς καθρέπτες | 2010/1823 | 2010/1823 | 2010/1823 |
| Συνολικό πλάτος με αναδιπλωμένους καθρέπτες | 1858 | 1858 | 1858 |
| Συνολικό μέγιστο ύψος (χωρίς φορτίο) | 1484 | 1484 | 1505 |
| Μεταξόνιο | 2648 | 2648 | 2648 |
| Εμπρός μετατρόχιο ελάχ./μέγ. ανάλογα με τη διάσταση του ελαστικού και του offset της ζάντας | 1544/1559 | 1544/1559 | 1544/1559 |
| Πίσω μετατρόχιο ελάχ. / μέγ. | 1534/1549 | 1534/1549 | 1534/1549 |
| Εσωτερικό |  |  |  |
| Εμπρός χώρος για το κεφάλι (χωρίς/με ηλιοροφή) | 993/977 | 993/977 | 993 |
| Εμπρός μέγ. χώρος για τα πόδια (με το κάθισμα στην πιο πίσω θέση μεσαίου ύψους) | 1094 | 1094 | 1094 |
| Εμπρός χώρος για τους ώμους | 1411 | 1411 | 1411 |
| Πίσω χώρος για το κεφάλι (χωρίς/με ηλιοροφή) | 962/962 | 962/961 | 999 |
| Πίσω χώρος για τα πόδια | 849 | 849 | 849 |
| Πίσω χώρος για τους ώμους | 1336 | 1336 | 1336 |
| Χώρος αποσκευών (L)* |  |  |  |
| 5-θέσια διάταξη, φορτωμένο μέχρι το ράφι (πλήρης ρεζέρβα) | 277 | 372 | Χωρίς πλήρη ρεζέρβα |
| 5-θέσια διάταξη, φορτωμένο μέχρι το ράφι (μίνι ρεζέρβα) | 316 | 421 | 476 |
| 5-θέσια διάταξη, φορτωμένο μέχρι το ράφι (κιτ επισκευής ελαστικών) | 363 | 475 | 490 |
| 2-θέσια διάταξη, φορτωμένο μέχρι την οροφή (πλήρης ρεζέρβα) | 1062 | N.A. | Χωρίς πλήρη ρεζέρβα |
| 2-θέσια διάταξη, φορτωμένο μέχρι την οροφή (μίνι ρεζέρβα) | 1101 | N.A. | 1502 |
| 2-θέσια διάταξη, φορτωμένο μέχρι την οροφή (κιτ επισκευής ελαστικών) | 1148 | N.A. | 1516 |

| Χωρητικότητα ρεζερβουάρ (L) | 5-Door | 4-Door | Wagon |
| --- | --- | --- | --- |
| Βενζίνη | 55 | 55 | 55 |
| Diesel | 53 (60*) | 53 (60*) | 53 (60*) |

‡ Μετρημένος σύμφωνα με ISO 3832. Οι διαστάσεις μπορεί να διαφέρουν ανάλογα με το μοντέλο και τον εξοπλισμό.

*2.0 Duratorq TDCi μόνο

ΣΥΣΤΗΜΑ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ & ΑΝΑΡΤΗΣΗΣ

| Σύστημα | Electronic Power Assisted (EPAS) - Κρεμαγιέρα με ηλεκτρ. υποβοήθηση |
| --- | --- |
| Κύκλος στροφής (m) | 11.0 |
| Στροφές από τέρμα σε τέρμα | 2.6 |

ΠΛΑΙΣΙΟ

| Εμπρός ανάρτηση | Ανεξάρτητη, γόνατα MacPherson με έκκεντρα ελατήρια πάνω από αποσβεστήρες αερίου και κάτω βραχίονες L με βελτιστοποιημένο εμπρός σαϊλεντμπλόκ και πίσω υδραυλικό σαϊλεντμπλόκ με έδραση σε ξεχωριστό εγκάρσιο υποπλαίσιο, αντιστρεπτική δοκός. |
| --- | --- |
| Πίσω ανάρτηση | Πλήρως ανεξάρτητη Control Blade πολλαπλών συνδέσμων με μεγάλους αποσβεστήρες. Πίσω αποσβεστήρας με βάσεις δύο διαδρομών φορτίων. Αντιστρεπτική δοκός με συνδέσμους στα ελατήρια. |

ΦΡΕΝΑ

|  | Εμπρός | Πίσω |
| --- | --- | --- |
| Σύστημα φρένων | Διπλού κυκλώματος, διαγώνιας κατανομής, υδραυλικής λειτουργίας εμπρός και πίσω με δίσκους/δίσκους (ή δίσκους/ταμπούρα). Υποβοήθηση σέρβο μέσω υποπίεσης με τετρακάναλο ABS και ηλεκτρική κατανομή πέδησης (EBD) |
| Δίσκος/ταμπούρο, διαστάσεις (mm) | 278 x 25 300x25 (για Focus με 1.6 EcoBoost και 2.0 TDCi) | 228 x 40 (μοντέλα Focus χαμηλής ισχύος, διαφέρει ανάλογα με την αγορά) |
| Διαστάσεις ταμπούρου (πίσω) | N.A. | 228 x 40 (μοντέλα Focus χαμηλής ισχύος, διαφέρει ανάλογα με την αγορά) |

ΤΡΟΧΟΙ & ΕΛΑΣΤΙΚΑ

|  | Τροχοί | Ελαστικά |
| --- | --- | --- |
| Στάνταρ | 16” X 6.5” | 205/55-R16 |
| Προαιρετικά | 17” X 7” | 215/50-R17 |

ΔΕΔΟΜΕΝΑ ΚΙΝΗΤΗΡΑ

|  |  | 1.0 EcoBoost petrol (100, 125 PS) | 1.5 EcoBoost petrol (150, 182 PS) | 1.6 Ti-VCT petrol (85, 105, 125 PS) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Τύπος |  | Εν σειρά τρικύλινδρος turbo με άμεσο ψεκασμό και Ti-VCT, εγκάρσια τοποθετημένος | Εν σειρά τετρακύλινδρος υπερτροφοδοτούμενος | Εν σειρά τετρακύλινδρος με Ti-VCT, εγκάρσια τοποθετημένος |
| Κυβισμός | cm3 | 998 | 1499 | 1596 |
| Διάμετρος | mm | 71.9 | 79.0 | 79.0 |
| Διαδρομή | mm | 82.0 | 81.4 | 81.4 |
| Αναλογία συμπίεσης |  | 10.0:1 | 10.0:1 | 11.0:1 |
| Μέγιστη ισχύς | PS (kW) | 100 (74) | 125 (92) | 150 (110) | 182 (134) | 85 (63) | 105 (77) | 125 (92) |
|  | rpm | 6000 | 6000 | 6000 | 6000 | 6000 | 6000 | 6000 |
| Μέγιστη ροπή | Nm | 170 | 170 | 240 | 240 | 141 | 150 | 159 |
|  | rpm | 1400-4000 | 1400-4500 | 1600–4000 | 1600-5000 | 2500 | 4000-4500 | 4000 |
| Σύστημα κίνησης βαλβίδων |  | DOHC με 4 βαλβίδες ανά κύλινδρο, διπλός ανεξάρτητος χρονισμός εκκεντροφόρων | DOHC με 4 βαλβίδες ανά κύλινδρο, διπλός ανεξάρτητος χρονισμός εκκεντροφόρων | DOHC με 4 βαλβίδες ανά κύλινδρο, διπλός ανεξάρτητος χρονισμός εκκεντροφόρων |
| Κύλινδροι |  | 3 εν σειρά | 4 εν σειρά | 4 εν σειρά |
| Κυλινδροκεφαλή |  | Χυτό αλουμίνιο | Χυτό αλουμίνιο | Χυτό αλουμίνιο |
| Μπλοκ κυλίνδρου |  | Χυτοσίδηρος | Χυτό αλουμίνιο | Χυτό αλουμίνιο |
| Κίνηση εκκεντροφόρων |  | Χαμηλής τριβής ιμάντας σε μπάνιο λαδιού με δυναμικό τεντωτήρα | Χαμηλής τριβής ιμάντας σε μπάνιο λαδιού με δυναμικό τεντωτήρα | Ιμάντας χρονισμού με δυναμικό τεντωτήρα |
| Στρόφαλος |  | Χυτοσίδηρος, 6 αντίβαρα, 4 κύρια ρουλεμάν | Χυτοσίδηρος, 4 αντίβαρα, 5 κύρια ρουλεμάν | Χυτοσίδηρος, 4 αντίβαρα, 5 κύρια ρουλεμάν |
| Διαχείριση κινητήρα |  | Bosch MED17 με CAN-Bus και έλεγχο κρουστικής καύσης σε κάθε κύλινδρο. Λογισμικό FGEC | Bosch MED17 με CAN-Bus και έλεγχο κρουστικής καύσης σε κάθε κύλινδρο. Λογισμικό FGEC | Siemens ECM EMS2101 16 Bit |
| Ψεκασμός καυσίμου |  | Άμεσος ψεκασμός υψηλής πίεσης με μπεκ 6 οπών | Άμεσος ψεκασμός υψηλής πίεσης με μπεκ 6 οπών | Ηλεκτρονικός ψεκασμός στους αυλούς |
| Επίπεδο Εκπομπών Ρύπων |  | Euro Stage 6 | Euro Stage 6 | Euro Stage 6 | Euro Stage 6 | Euro Stage 5 |
| Υπερσυμπιεστής |  | Υπερσυμπιεστής Continental χαμηλής αδράνειας | Υπερσυμπιεστής Continental χαμηλής αδράνειας | N.A. |
| Σύστημα λίπανσης |  | Ηλεκτρονικά ελεγχόμενη αντλία λαδιού μεταβλητής παροχής για καλύτερη οικονομία καυσίμου | Ηλεκτρονικά ελεγχόμενη αντλία λαδιού μεταβλητής παροχής για καλύτερη οικονομία καυσίμου | Σύστημα λίπανσης υπό πίεση με φίλτρο λαδιού πλήρους ροής |
| Χωρητικότητα συστήματος με φίλτρο | L | 4.1 | 4.1 | 4.1 |
| Σύστημα ψύξης |  | Διπλό σύστημα ψύξης με 2 θερμοστάτες | Διπλό σύστημα ψύξης με 2 θερμοστάτες | Αντλία νερού με θερμοστάτη και βαλβίδες |
| Χωρητικότητα συστήματος συμπερ. καλοριφέρ | L | 5.8 | 5.5 | 5.5 |

|  |  | 1.0 EcoBoost petrol (100, 125 PS) | 1.5 EcoBoost petrol (150, 182 PS) | 1.6 Ti-VCT petrol (85, 105, 125 PS) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Κιβώτιο |  | Durashift 5-τάχυτο (iB5) μηχανικό | Durashift 6- τάχυτο (B6) μηχανικό | Durashift 6- τάχυτο (B6) μηχανικό | Durashift 6-τάχυτο (B6) μηχανικό | Durashift 5- τάχυτο (iB5) μηχανικό |
| Σχέσεις μετάδοσης | 5η 0.756 4η 0.951 3η 1.281 2η 1.926 1η 3.583 Όπισθεν 3.620 Τελική Μετάδοση 4.250 | 6η 0.690 5η 0.821 4η 1.032 3η 1.357 2η 2.048 1η 3.727 Όπισθεν 3.820 Τελική Μετάδοση 4.070 | 6η 0.690 5η 0.821 4η 1.032 3η 1.357 2η 2.048 1η 3.727 Όπισθεν 3.820 Τελική Μετάδοση 4.070 | 6η 0.690 5η 0.821 4η 1.032 3η 1.357 2η 2.048 1η 3.727 Όπισθεν 3.820 Τελική Μετάδοση 4.070 | 5η 0.756 4η 0.951 3η 1.281 2η 1.926 1η 3.583 Όπισθεν 3.620 Τελική Μετάδοση 4.250 |

ΚΙΝΗΤΗΡΕΣ DIESEL

|  |  | 1.5 TDCi diesel (95, 120 PS) | 1.6 TDCi diesel (95, 115 PS) | 2.0L TDCi diesel (150 PS) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Τύπος |  | Εν σειρά, τετρακύλινδρος turbo diesel | Εν σειρά, τετρακύλινδρος turbo diesel, εγκάρσια τοποθετημένος | Εν σειρά, τετρακύλινδρος turbo diesel |
| Κυβισμός | cm3 | 1499 | 1560 | 1997 |
| Διάμετρος | mm | 75.0 | 75.0 | 85.0 |
| Διαδρομή | mm | 88.3 | 88.3 | 88.0 |
| Αναλογία συμπίεσης |  | 16 : 1 | 16.0:1 | 16.0:1 |
| Μέγιστη ισχύς | PS (kW) | 95 (70) | 120 (88) | 95 (70) | 115 (84) | 150 (110) |
|  | rpm | 3600 | 3600 | 3800 | 3600 | 3750 |
| Μέγιστη ροπή | Nm | 270 | 270 | 215 | 270 (285 με στιγμιαία αύξηση πίεσης υπερπλήρωσης overboost) | 370 |
|  | rpm | 1500-2000 | 1750-2500 | 1750 | 1750-2500 | 2000-3250 |
| Σύστημα κίνησης βαλβίδων |  | SOHC με 2 βαλβίδες ανά κύλινδρο | DOHC με 2 βαλβίδες ανά κύλινδρο | DOHC με 4 βαλβίδες ανά κύλινδρο |
| Κύλινδροι |  | 4 εν σειρά | 4 εν σειρά | 4 εν σειρά |
| Κυλινδροκεφαλή |  | Χυτό αλουμίνιο | Χυτό αλουμίνιο | Χυτό αλουμίνιο |
| Μπλοκ κυλίνδρου |  | Χυτό αλουμίνιο | Χυτό αλουμίνιο | Χυτό αλουμίνιο |
| Κίνηση εκκεντροφόρων |  | Ιμάντας χρονισμού (στρόφαλος μέχρι εισαγωγή) με δυναμικό τεντωτήρα, Εισαγωγή μέχρι εξαγωγή: καδένα με υδραυλικό τεντωτήρα | Ιμάντας χρονισμού (στρόφαλος μέχρι εισαγωγή) με δυναμικό τεντωτήρα, Εισαγωγή μέχρι εξαγωγή: καδένα με υδραυλικό τεντωτήρα | Ιμάντας χρονισμού εκκεντροφόρων με τεντωτήρα πρωτεύουσας μετάδοσης |
| Στρόφαλος |  | Ατσάλι, 8 αντίβαρα, 5 κύρια ρουλεμάν | Χυτό ατσάλι, 8 αντίβαρα, 5 κύρια ρουλεμάν | Ατσάλι, 8 αντίβαρα, 5 κύρια ρουλεμάν |
| Διαχείριση κινητήρα |  | Ford Common Rail Diesel Engine Management System | Ford Common Rail Diesel Engine Management System | Ford Common Rail Diesel Engine Management System |
|  |  | 1.5 TDCi diesel (95, 120 PS) | 1.6 TDCi diesel (95, 115 PS) | 2.0L TDCi diesel (150 PS) |
| Ψεκασμός καυσίμου |  | Άμεσος ψεκασμός υψηλής πίεσης με μπεκ 8 οπών | Άμεσος ψεκασμός common rail, πίεση ψεκασμού 1600 bar, πιεζοηλεκτρικά μπεκ 7 οπών | Άμεσος ψεκασμός υψηλής πίεσης με μπεκ 8 οπών |
| Έλεγχος καυσαερίων |  | Οξειδωτικός καταλύτης, υγρόψυκτη EGR και στάνταρ cDPF | Οξειδωτικός καταλύτης, υγρόψυκτη EGR και στάνταρ cDPF | Οξειδωτικός καταλύτης, υγρόψυκτη EGR και στάνταρ cDPF |
| Επίπεδο Εκπομπών Ρύπων |  | Euro Stage 6 | Euro Stage 6 | Euro Stage 6 | Euro Stage 6 |
| Υπερσυμπιεστής |  | Honeywell VGT | Υπερσυμπιεστής σταθερής γεωμετρίας Garrett | Honeywell VGT |
| Σύστημα λίπανσης |  | Αντλία λαδιού με κίνηση από το στρόφαλο | Σύστημα λίπανσης υπό πίεση με φίλτρο λαδιού πλήρους ροής | Αντλία λαδιού με κίνηση από το στρόφαλο |
| Χωρητικότητα συστήματος με φίλτρο | L | 3.8 | 3.8 | 5.7 |
| Σύστημα ψύξης |  | Φυγοκεντρική, μηχανική αντλία νερού τοποθετημένη στο μπλοκ και μηχανικός θερμοστάτης. Υποδοχή εξόδου νερού στην κεφαλή με αισθητήρα ECT. | Αντλία νερού με θερμοστάτη και βαλβίδες, με σύστημα θερμικής διαχείρισης | Φυγοκεντρική, μηχανική αντλία νερού τοποθετημένη στο μπλοκ και μηχανικός θερμοστάτης. Υποδοχή εξόδου νερού στην κεφαλή με αισθητήρα ECT. |
| Χωρητικότητα συστήματος συμπερ. καλοριφέρ | L | 5.8 | 5.8 | 6.3 |
| Κιβώτιο |  | Durashift 6-τάχυτο (B6) μηχανικό | Automatic 6-τάχυτο (MPS6) PowerShift | Durashift 6-τάχυτο (B6) μηχανικό | Automatic 6-τάχυτο (MPS6) PowerShift | Manual 6-τάχυτο (MMT6) |
| Σχέσεις μετάδοσης | 6η 0.622 5η 0.738 4η 0.919 3η 1.258 2η 2.048 1η 3.727 Όπισθεν 3.818 Τελική Μετάδοση 3.611 | 6η 0.756 5η 0.943 4η 0.829 3η 1.194 2η 1.952 1η 3.583 Όπισθεν 4.843 Τελική Μετάδοση 3.933 | 6η 0.622 5η 0.738 4η 0.919 3η 1.258 2η 2.048 1η 3.727 Όπισθεν 3.818 Τελική Μετάδοση 3.611 | 6η 0.756 5η 0.943 4η 0.829 3η 1.194 2η 1.952 1η 3.583 Όπισθεν 4.843 Τελική Μετάδοση 3.933 | 6η 0.737 5η 0.886 4η 0.816 3η 1.156 2η 1.864 1η 3.583 Όπισθεν 1.423 Τελική Μετάδοση N.A. |  |

Σημείωση: Οι τιμές κατανάλωσης καυσίμου και εκπομπών CO2 έχουν μετρηθεί σύμφωνα με τις τεχνικές απαιτήσεις και προδιαγραφές της Ευρωπαϊκής Οδηγίας (EC) 715/2007, μετά την τελευταία τροποποίηση. Τα αποτελέσματα ενδέχεται να διαφέρουν από αντίστοιχες τιμές σε άλλες περιοχές του κόσμου λόγω των διαφορετικών κύκλων οδήγησης και κανόνων που ισχύουν στις αγορές αυτές.

Σημείωση: Οι πληροφορίες που περιλαμβάνονται στο παρόν δελτίο τύπου αποτελούν προκαταρτικές προδιαγραφές και ήταν σωστές την εποχή που επρόκειτο να δημοσιευτούν. Η Ford υιοθετεί πολιτική συνεχούς προϊοντικής βελτίωσης. Διατηρεί το δικαίωμα να αλλάξει τις όποιες λεπτομέρειες οποιαδήποτε στιγμή

# # #

Σχετικά με τη Ford Motor Company

Η Ford Motor Company, ηγέτης της παγκόσμιας αυτοκινητοβιομηχανίας με έδρα στο  Dearborn, Mich., κατασκευάζει ή διανέμει αυτοκίνητα σε έξι ηπείρους.  Έχοντας περίπου 186.000 εργαζόμενους και 65 εργοστάσια σε όλο τον κόσμο, οι αυτοκινητιστικές μάρκες της εταιρίας περιλαμβάνουν τις Ford και Lincoln. Η εταιρία παρέχει χρηματοοικονομικές υπηρεσίες μέσω της Ford Motor Credit Company. Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τα προϊόντα της Ford, παρακαλούμε επισκεφθείτε τον ιστότοπο www.corporate.ford.com.

Η Ford Ευρώπης είναι υπεύθυνη για την παραγωγή, πώληση και συντήρηση οχημάτων μάρκας Ford σε 50 ανεξάρτητες αγορές ενώ απασχολεί περίπου 50.000 εργαζόμενους στις εγκαταστάσεις πλήρους ιδιοκτησίας της και περίπου 69.000 άτομα συμπεριλαμβανομένων των κοινοπραξιών και μη συγχωνευμένων επιχειρήσεων. Επιπλέον της Ford Motor Credit Company, οι δραστηριότητες της Ford Ευρώπης περιλαμβάνουν το Ford Customer Service Division για την υποστήριξη των πελατών  και 24 εγκαταστάσεις παραγωγής (13 πλήρους κυριότητας ή  συγχωνευμένων κοινοπραξιών και 11 μη συγχωνευμένων επιχειρήσεων). Τα πρώτα αυτοκίνητα Ford έφτασαν στην Ευρώπη το 1903 – τη χρονιά που ιδρύθηκε η Ford Motor Company. Η Ευρωπαϊκή παραγωγή ξεκίνησε το 1911.

Διευθύντρια Επικοινωνίας: 	Χρύσα Αγρογιάννη

Ford Motor Ελλάς

210 57 09 933